## Slide 1: TALLER DE SERIGRAFIA
Tema: Tramado o Semitonos
Nombre del alumno: José Carlos Díaz López
Docente: Leonardo Daniel Avendaño
Licenciatura: Diseño grafico
Grupo: “A” 6to cuatrimestre modulo 2do

## Slide 2
Serigrafía en semitono
Trama en artes gráficas, las texturas de puntos que se usan para simular diversos colores y tonos variando su dispersión o su grosor.
Las imágenes de trama o semitonos En el sentido tradicional (no digital), una imagen de trama es una imagen impresa o destinada a la impresión en la que los tonos intermedios de tinta, se logran imprimiendo puntos de diverso grosor que siguen una trama ordenada (tramado ordenado)

## Slide 3
Materiales
Marco: De madera según sea el diseño será el tamaño del marco
Racleta: Con buenos filos y de caucho nos ayudara a imprimir correctamente
Emulsiones y bicromato: Los venden casi siempre juntos, pues necesitamos mezclarlos para poder utilizarlos.
Tintas: Textil, acrílico: por lo general se busca una tinta soluble al agua y que sea bien pastosa
Placa de vidrio: nos ayudara a la hora de quemar la imagen para que el peso que se le ponga encima sea distribuido en la misma proporción.
Soporte: Pellón, cartulina, tela
Papel con el diseño: El diseño impreso en color negro sin degradado ni pixelado(por lo general se convierte a la imagen en vector antes de imprimir en el papel)

## Slide 4
Aceite: Si se lo emprime en papel se le pone aceite para que se vuelva translucido y las luz pase a la hora de quemar el diseño en el marco
Cinta: Para cubrir las partes que no tienen emulsión y no forman parte del diseño y evitar que la tinta de derrame por la esquina
Caja de luz : Necesaria para quemar el diseño esta debe tener focos de luz blanca de 500 voltios con un vidrio en la parte superior que sea resistente al peso que se le ponga encima
Malla: Puede ser de 90 hilos o 150, depende de lo que quieras hacer, mientras más hilos, más fina, mejor calidad
Secadora :Para secar la emulsión una ves puesta en la malla
Grapadora: Para el momento de unir la malla con el marco
Linterna luz rojo-amarilla: Para la preparación de la emulsiona

## Slide 5
PREPARACION DE LA IMAGEN CON EL TRAMA
Selecciona la imagen en un editor de imagen (Photoshop)
Ubicada según la medida deseada se va a imagen modo escala de grises
Se acopla la imagen y se va a imagen mapa de bit se selecciona resolución 300 y trama semitono y aceptamos
Después seleccionamos el tamaño del punto eso dependerá de la malla por lo general se selecciona la mitad de la literatura de la malla es decir una malla de 60 se ubica máximo un punto de 30 si es de 90 se pone un punto de 45 y en Angulo como es de un color no afecta pero se puede dejar en los 45.
Si se desea poner en un fondo negro con tinta blanca se invierte la imagen